招  标  文  件

招标编号：

项目名称：中科院合肥物质科学研究院（应用技术研究所）

核酸检测实验室装修工程

中国科学院合肥物质科学研究院（应用技术研究所）

二○一六年六月

目  录

第一章 招标公告……………………………………………………………….3

第二章 投标人须知附表…………………………………………………….. 5

第三章 工程清单及技术参数………………….………………………………..6

第四章 附件（投标书格式）…………………….………………………….8

第五章 评标办法……………………………………………………………..15

# 第一章   招标公告

为了满足中科院合肥物质科学研究院（应用技术研究所）核酸检测实验室工作需要，经研究决定，对该实验室进行必要的装修，现以公开招标的方式确定本工程施工单位，欢迎具备能力和资质的单位前来报名。

一、项目名称及内容：

1、项目名称：中科院合肥物质科学研究院（应用技术所研究所）核酸检测实验室装修工程；

2、工程地点：合肥市长江西路2221号；

3、建设单位：中科院合肥物质科学研究院应用技术研究所光电子中心；

4、工程概况：该实验室总面积约125平方米，由万级洁净室、实验准备间、核酸扩增间、缓冲间和风淋室组成。本工程主要包括新风空调机组，净化间围护、室内装饰以及辅助用房的设计施工；详见图纸。

5、项目概算：18万元；

6、招标类别：施工—装饰装修；

7、标段划分：1个标段。

二、投标人资质要求

1．具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力；

2．具有建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质，机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；

3．具有施工企业《安全生产许可证》并年检合格；

4、项目经理需具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书；

5．投标人应在施工机械设备、人员、资金、技术等方面有承担本工程项目的能力；

6．没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

7、资格审查方式：资格后审。

三、报名时间、地点

1、报名时间： 2016 年 6月 24日至2016年 6月 30日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 08：30 时至 11：30 时，下午 14：00 时至 16：30时（北京时间）。

2、报名地点：合肥市长江西路2221号中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所B座8516室

3、企业报名资料：法人授权书及投标人身份证复印件、营业执照副本复印件、企业相关资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件，项目经理相关资格证书复印件、相关设施检测报告，相关产品销售业绩合同复印件。

以上所有资料需加盖公章并装订成册，否则不予受理。

四、开标

1.开标时间：2016年7月1日上午9：00

2.开标地点：合肥市长江西路2221号中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所B座5楼大会议室

五、联系方式：

| 招标人 | 中国科学院合肥物质科学研究院（应用技术研究所） |
| --- | --- |
| 地 址 | 合肥市长江西路2221号 |
| 邮 编 | 230088 |
| 联系人 | 吴工 |
| 电 话 | 0551-65393656 |
| 传 真 | 0551-65393656 |

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：中国科学院合肥物质科学研究院（应用技术研究所） 项目名称：中科院合肥物质科学研究院（应用技术所研究所）核酸检测实验室装修工程 建设地点：合肥市长江西路2221号中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所 招标内容：该实验室总面积约125平方米，由万级洁净室、实验准备间、核酸扩增间、缓冲间和风淋室组成。 本工程主要包括新风空调机组，净化间围护、室内装饰以及辅助用房的设计施工；详见图纸。 招标方式：公开招标 工期：合同签订后 30 个日历日 质 保 期： 2 年 |
| 2 | 资金来源：自筹；建设资金已准备就绪，将用于本招标工程合同项下的合理支付 |
| 3 | 投标要求：投标人必须对本次招标范围内的全部内容进行投标 |
| 4 | 投标有效期：投标截止之日起90个日历日 |
| 5 | 招标答疑：投标人须将疑问以书面、电子邮件或传真形式在报名截止时间1日前送达招标人，招标人将以书面形式给予解答。 联系人： 吴工 电 话： 0551-65393656 传 真：0551-65393656 |
| 6 | 开标时间：2016年7月1日上午9:00（北京时间）。 开标地点：合肥市长江西路2221号中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所B座5楼大会议室 |
| 7 | 投标文件递交地点：开标截止时间之前送达至开标地点。 |
| 8 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，电子文档一份。 |
| 9 | 招标人在授予合同时有权对规定的货物或服务予以增加或减少。 |
| 10 | 资格审查方式：资格后审。 |
| 11 | 付款方法和条件：合同签订生效后三天内支付合同总价的30%备料款；整个工程施工完毕，付至合同总价的85%；工程验收合格并通过决算审计后支付至合同总价的95%，余下工程款保修期满后支付5%。具体支付日期、方式又及相关问题在签订合同时约定。 |

# 第二章  投标人须知附表

# 第三章 工程清单及技术参数

一、工程清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制岩棉板隔断 | 50mm/0.426 | ㎡ | 140 | 扬子江面板 |
| 2 | 机制岩棉板吊顶 | 50mm/0.426 | ㎡ | 50 | 扬子江面板 |
| 3 | PVC板吊顶 | 500*500 | ㎡ | 75 |  |
| 4 | PVC地面 | 2mm厚 | ㎡ | 125 | 洁福 |
| 5 | 原土建墙拆除及搬运 |  | 项 | 1 | 现场施工 |
| 6 | pvc给水管 | dn20 | 米 | 35 |  |
| 7 | upvc给水管 | dn50 | 米 | 8 |  |
| 8 | 彩钢板单开门 | 800X2100 带视窗 | 樘 | 4 | 现场制作 |
| 9 | 门百叶 | 300*200 | 个 | 2 | 国产国标 |
| 10 | 密封观察窗 | 900*1500 | 扇 | 2 | 现场制作 |
| 11 | 传递窗 | 304不锈钢 尺寸：500*500*500 机械互锁 | 台 | 1 |  |
| 12 | 风淋室 | 单人双吹风淋室 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 13 | 壁挂机 | 制冷量：1p | 台 | 1 | 美的 |
| 14 | 天花机空调 | 制冷量：3p | 台 | 1 | 美的 |
| 15 | 低噪音圆形管道排风机 | 风量：400m³/h | 台 | 1 | 国产国标 |
| 16 | 风机单元过滤体(FFU) | 575*575 风量：500m³/h | 台 | 3 |  |
| 17 | 新风处理机 | 风量：500m³/h 全压：400含粗、中两级过滤 | 台 | 1 |  |
| 18 | 保温软管 | Φ200 | 米 | 10 |  |
| 19 | 圆形PVC风管 | Φ=200 | 米 | 5 |  |
| 20 | 可开式侧壁回风口 | 300*300 | 个 | 2 |  |
| 21 | 圆形风量调节阀 | Φ=200 PVC | 个 | 3 |  |
| 22 | 圆形PVC风管 | Φ=150 | 米 | 4 | 国产国标 |
| 23 | 圆形风口 | Φ=300 | 个 | 1 | 国产国标 |
| 24 | 双管净化荧光灯 | 2x28w | 个 | 3 |  |
| 25 | 双管荧光灯 | 2x28w | 个 | 3 | 佛山 |
| 26 | 格栅灯 | 3x14w | 个 | 11 | 佛山 |
| 27 | 紫外线杀菌灯 | 30w | 个 | 10 | 华丽 |
| 28 | 五孔插座 | 220v10A | 个 | 30 | 鸿雁 |
| 29 | 五孔插座 | 220v16A | 个 | 8 | 鸿雁 |
| 30 | 单联开关 | 220v10A | 个 | 9 | 鸿雁 |
| 31 | 双联开关 | 220v10A | 个 | 2 | 鸿雁 |
| 32 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 400 | 绿宝 |
| 33 | 电线 | 4平方 | 米 | 850 | 绿宝 |
| 34 | 阻燃线管 | ZR-PVC20 | 米 | 300 | 国产国标 |
| 35 | 配电箱 |  | 套 | 1 | 正泰断路器 |

二、相关技术参数

1、实验室面积：125平方，净化级别：30万级；

2、材料：

隔断：机制岩棉板 50mm/0.426

吊顶：机制岩棉板+PVC板（500*500）

地面：PVC地板   2mm厚

- 风淋室：单人双吹，材质304不锈钢

- 传递窗：机械互锁，材质304不锈钢，500*500*500

- 空调：

壁挂机：制冷量1P

天花机：制冷量3P

- 新风处理机：风量：500m³/h

- FFU：575*575  风量：500m³/h

# 第四章 附件（投标书格式）

### 1、投标书格式

投 标 书

致：中国科学院合肥物质科学研究院（应用技术研究所）

根据贵方为（项目名称）招标的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本 肆 份及电子文件一份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件要求提供的有关文件

6. 货物安装调试方案。

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 应提交和交付的货物投标总价见投标一览表。

  - 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

  - 本投标有效期为自开标日起   90   个日历日。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

投标人代表签字

投标人名称

投标人公章

日期

### 2、投标一览表格式

附件3   投标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 施工周期 |  | 质保期 |  |
| 投标总报价 | 小写: | 大写: |
| 优惠条件 | （除报价外的优惠） |
| 备注 |  |

金额单位：（元）

注明：1、必须为价格优惠后的最终价格。

2、所报价格保留小数点后两位。

投标人（盖章）                    被授权人（签字）：

### 3、投标分项报价表格式

投标分项报价表（单位：元）

投标人名称：               招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制岩棉板隔断 | 50mm/0.426 | ㎡ | 140 | 扬子江面板 |  |  |
| 2 | 机制岩棉板吊顶 | 50mm/0.426 | ㎡ | 50 | 扬子江面板 |  |  |
| 3 | PVC板吊顶 | 500*500 | ㎡ | 75 |  |  |  |
| 4 | PVC地面 | 2mm厚 | ㎡ | 125 | 洁福 |  |  |
| 5 | 原土建墙拆除及搬运 |  | 项 | 1 | 现场施工 |  |  |
| 6 | pvc给水管 | dn20 | 米 | 35 |  |  |  |
| 7 | upvc给水管 | dn50 | 米 | 8 |  |  |  |
| 8 | 彩钢板单开门 | 800X2100 带视窗 | 樘 | 4 | 现场制作 |  |  |
| 9 | 门百叶 | 300*200 | 个 | 2 | 国产国标 |  |  |
| 10 | 密封观察窗 | 900*1500 | 扇 | 2 | 现场制作 |  |  |
| 11 | 传递窗 | 304不锈钢 尺寸：500*500*500 机械互锁 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 风淋室 | 单人双吹风淋室 304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 壁挂机 | 制冷量：1p | 台 | 1 | 美的 |  |  |
| 14 | 天花机空调 | 制冷量：3p | 台 | 1 | 美的 |  |  |
| 15 | 低噪音圆形管道排风机 | 风量：400m³/h | 台 | 1 | 国产国标 |  |  |
| 16 | 风机单元过滤体(FFU) | 575*575 风量：500m³/h | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 新风处理机 | 风量：500m³/h 全压：400含粗、中两级过滤 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 保温软管 | Φ200 | 米 | 10 |  |  |  |
| 19 | 圆形PVC风管 | Φ=200 | 米 | 5 |  |  |  |
| 20 | 可开式侧壁回风口 | 300*300 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 圆形风量调节阀 | Φ=200 PVC | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 圆形PVC风管 | Φ=150 | 米 | 4 | 国产国标 |  |  |
| 23 | 圆形风口 | Φ=300 | 个 | 1 | 国产国标 |  |  |
| 24 | 双管净化荧光灯 | 2x28w | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 双管荧光灯 | 2x28w | 个 | 3 | 佛山 |  |  |
| 26 | 格栅灯 | 3x14w | 个 | 11 | 佛山 |  |  |
| 27 | 紫外线杀菌灯 | 30w | 个 | 10 | 华丽 |  |  |
| 28 | 五孔插座 | 220v10A | 个 | 30 | 鸿雁 |  |  |
| 29 | 五孔插座 | 220v16A | 个 | 8 | 鸿雁 |  |  |
| 30 | 单联开关 | 220v10A | 个 | 9 | 鸿雁 |  |  |
| 31 | 双联开关 | 220v10A | 个 | 2 | 鸿雁 |  |  |
| 32 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 400 | 绿宝 |  |  |
| 33 | 电线 | 4平方 | 米 | 850 | 绿宝 |  |  |
| 34 | 阻燃线管 | ZR-PVC20 | 米 | 300 | 国产国标 |  |  |
| 35 | 配电箱 |  | 套 | 1 | 正泰断路器 |  |  |
| 小计： |
| A | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| B | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| C | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.名称内容项目若有增加可自行加入该表中。

### 4、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标产品技术明细 | 偏离内容 | 正负偏离认定（请填写正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

### 5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

投标人名称：                            招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

### 6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为                的(招标项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人公章

# 第五章  评标办法

一、评标机构

本工程招标评标委员会的评委由5人以上（含5人）单数组成。

二、评标方式

2.1评标按照招标文件的要求和条件进行,对所有投标人投标评审都采用相同的程序和标准。

2.2评委将对技术标、商务标进行评审、打分。

2.3招标人评审、打分均按本办法执行。

三、投标文件的初审和响应性的规定

3.1 开标后，评标委员会将审查投标人是否符合合格投标人的资格；投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。单价与总价有出入，则以单价为准，修正总价。金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。投标人拒绝上述修正，其投标将被拒绝。

3.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，且没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

3.3 重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货及安装范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地位。

3.4 判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5 评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

3.6招标人有权拒绝被确定为非实质性响应的投标,投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.7评委会人员将对下表所列各项进行审查，若初审不合格，不得进入下一阶段评审。

| 序号 | 审查项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标书的有效性 | 投标书的签字、盖章是否有效 |
| 2 | 投标有效期 | 是否符合标书规定 |
| 3 | 投标法人授权书 | 是否提交，盖章、签字是否有效（提供原件） |
| 4 | 投标人营业执照 | 提供有效营业执照； |
| 符合性审查结论 | 合格或不合格 |

四、评标

4.1  技术标综合评定（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备材料 | a.根据所投主要设备及主要材料的先进性，安全性及品牌酌情打分，最高得4分。 | 8分 |
|  |  | b.根据所投其余设备及材料的稳定性、匹配性以及配套性酌情打分，最高得4分。 |  |
| 2 | 货物制作、安装、调试方案 | a.主要设备及材料现场施工、安装及调试的方法，满分2分。 | 4分 |
|  |  | b.主要管理人员及工种组织配备，满分2分。 |  |
| 3 | 技术支持及售后服务 | a. 服务承诺：所投设备及材料质保期高于1年的，每增加一年得1分，最高3分；（1年及1年以下不得分）。 | 8分 |
|  |  | b. 服务队伍：服务队伍建设规范，技术层次高，技术工程师较多，最高2分；由评委酌情评分。 |  |
|  |  | c.本地化服务：有切实的本地化服务措施，提供本地化的技术支持，最高3分；由评委酌情评分。 |  |
| 4 | 企业业绩 | 近三年（2013年6月1日至今）类似货物供货业绩，每个2分，满分6分。 | 6分 |
| 5 | 工期 | 工期满足招标文件要求的得2分，优于招标文件要求的酌情加分，加满6分为止。 | 6分 |
| 6 | 综合情况 | 投标文件的编制水平、对招标文件的响应情况等。 | 4分 |
| 7 | 优惠条件 | 在满足招标文件要求的前提下，投标人在付款条件、售后服务等方面提供的高于招标文件要求的优惠承诺。酌情打分，满分4分。 | 4分 |
| 合 计 | 40分 |

4.2  商务标评定  （60分）

评标基准值=各投标人经修正后的有效投标报价的平均值*0.95

将投标人的投标报价（修正后）与评标基准值相比较，等于基准价的，得60分。每低于基准价1%，扣0.5分；每高于基准价1%，扣1分；扣完为止。不足1%按插入法计算，保留两位小数。

五、确定中标人

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的得分高的前三名为中标候选人。如果二个投标人得分相同时，投标价格低者优先。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人中确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

###### 六、中标单位及价格的确定

6.1评标委员会评标后，招标人将依据确定中标人，中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

6.2、中标价格的确定：中标价格为中标单位的投标报价（错误修正后的报价）。

七、评标纪律

7.1、评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

7.2、在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

7.3、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （五）不同投标人的投标文件相互混装；

7.4、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （二）投标人之间约定中标人；
    （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    7.5、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
    7.6、本评标办法的解释权属于中国科学院合肥物质科学研究院（应用技术研究所）。