合肥产品质量监督检验研究院

国家家用电器产品质量监督检验中心（安徽）

简        介

合肥产品质量监督检验研究院（以下简称“本院”）是合肥市市场监督管理局直属事业单位，是依法设置的产品质量监督检验机构，位于合肥高新区望江西路与浮山路口。我院始建于1982年，主要任务是承担政府指令性产品质量监督检验任务，接受有关部门、行业、社会团体和个人委托，开展产品质量检验、仲裁和新产品质量鉴定检验及科研开发、技术服务等工作。

2016年4月7日，经国家质检总局批准成立“国家家用电器产品质量监督检验中心（安徽）”（以下简称“中心”），为合肥市政府投资建设的第一个国家级质检中心。项目总投资2.1亿元，截至目前共建成43个专业检测实验室，面积25000余平米，拥有检验检测设备1300余台套，设备总投资约8800万元，其中进口设备307台套，价值约4600万元。

本院（中心）检测的产品主要覆盖电器、轻工、化工、建材等大类。其中，获得省级检测资质（CMA/CAL）有802个产品和891个参数；获得国家级检测资质（CMA/CAL）有77个产品（含1573个参数）；获得国家实验室认可（CNAS）资质有158个产品（含2485个参数）；此外，合肥质检院（家电中心）还具备128项国际标准检验能力。本院（中心）2016年获得工业产品生产许可证发证检验资格；2017年被国家认监委批准为国家强制性产品（CCC）认证指定检测实验室；2018年获得国际电工委员会（IEC）颁发的CBTL国际互认实验室资质。

本院（中心）目前可以服务于科技研发及电子电器类产品质量控制的检测实验室主要有：环境实验室（包括防水、防尘、高低温、温度冲击、IP防护、臭氧老化、三综合、紫外老化、盐雾）、噪音室、电磁兼容检测实验室、电子电器产品有害物质检测实验室（RoHS）、材料分析实验室、非金属的材料燃烧性能等实验室。

本院（中心）科技服务宗旨：共享科技服务，共谋创新发展。

网址：http://zjj.hefei.gov.cn/

电磁兼容试验室简介

电磁兼容试验室目前拥有一套日本TDK株式会社建造的10米法电波暗室系统，包含10米法半电波暗室、控制室、功放室以及附属的电磁屏蔽室和传导屏蔽室。暗室内采用日本进口的吸波材料，覆盖频段30MHz-18GHz；所使用检测设备均为德国R&S、瑞士EMTEST、意大利AFJ等时间顶级进口设备。

电波暗室尺寸为21.50m(L) x 12.50m(W) x 9.30m(H)，辐射发射测试频段30MHz-18GHz，辐射抗扰度测试频段80MHz-6GHz。暗室内主要仪器有对数周期天线、双脊波导喇叭天线、微波对数天线、高增益对数天线、环形天线、场强探头、天线升降台等。暗室归一化场地衰减（NSA）在±3.5dB以内，低于国际标准的±4.0dB要求，在国际国内电波暗室性能评价领域中处于前列。

电磁屏蔽室主要进行谐波电流、谐波闪烁、静电放电和射频场感应的传导骚扰、浪涌、电快速瞬变脉冲群、工频电磁场、电压暂降、中断等电磁兼容项目测试；

传导屏蔽室主要进行骚扰电压、断续骚扰、骚扰功率、电磁辐射骚扰的符合性测试。主要仪器为德国R&S接收机、人工电源网络、功率钳，德国施瓦茨贝克三环天线，意大利AFJ断续骚扰分析仪等。

实验室具有CNAS、CMA、CAL资质，主要业务范围有家用电器、照明电器、医疗设备、信息技术设备等。

服务客户主要有：科大讯飞、美亚广电、英唐科技、科大国盾量子、电子十六所、京东方、法国必维、SGS等。

可靠性试验室简介

该试验室为国家级试验室，具备CNAS、CMA、CAL资质，且通过了相关试验室的能力验证。试验室配备了2台1m3高低温湿热交变箱、1台6 m3高低温湿热交变箱、1台高低温冲击试验箱和1台5吨振动试验台等。可满足GB/T2423系列、GJB150系列、GJB360系列、GB/T1019等标准的检测要求。该试验室不仅可以单独做高低温湿热试验和振动试验，还可将高低温湿热交变箱与振动试验台组合进行环境试验，是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定必不可少的重要试验手段。

检测项目主要有：高温、低温、恒定湿热、交变湿热、振动、紫外老化、臭氧老化等环境试验。

设备主要参数：

振动台主要参数：频率2~2500HZ，最大负载600KG，最大加速度98G，最大振幅76mm；

高低温湿热交变箱（6 m3）主要参数：-70℃~150℃，10%RH~98%RH，最高温变速率10℃/min；

高低温湿热交变箱（1 m3）主要参数：-40℃~150℃，30%RH~98%RH；

高低温冲击试验箱主要参数：-55℃~+100℃，转换时间≤5min，波动度≤1℃。

服务客户主要有：科大讯飞、惠而浦、美的洗衣机、格力空调、科大国盾量子、电子十六所、四创电子、法国必维、SGS等。

电气安全试验室简介

该试验室为国家级试验室，具备CNAS、CMA、CAL等资质，且通过了相关试验室的能力验证。试验室配备了高精度高性能的日本菊水耐压绝缘测试仪、日本菊水泄漏电流测试仪、日本菊水接地电阻测试仪、美国泰克数字示波器、横河数字电参数仪、日置无纸温度记录仪、德国WAZA品牌的灼热丝测试仪等设备多200台套，进口设备100多台套，涵盖GB4706系列、GB4943系列、GB7000系列、NB/T33008系列、GB8898、GB/T18487、GB16796等安全标准的资质和检测能力。 主要提供有CCC认证、CB认证、仲裁检验、研发摸底、各类委托测试等检测服务。

检测项目主要有：工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、瞬态过电压、非正常工作等。

服务客户主要有：海尔集团、中科美菱、TCL集团、科大国盾量子、长虹集团、惠科金扬、法国必维、SGS等。

RoHS实验室简介

该实验室为国家级实验室，具备CNAS、CMA、CAL资质，且通过了相关试验室的能力验证。试验室配备了1台电感耦合等离子体发射光谱仪、1台原子吸收光谱仪、1台气相色谱质谱联用仪、2台气相色谱、1台超高压液相色谱、1台液相色谱质谱联用仪、1台离子色谱、1台红外光谱-热重联用仪、1台直读光谱仪及相应的样品前处理设备等。可满足GB/T26572、RoHS 2.0 （EU）2015/863 等标准的检测要求。该实验室不仅可以做电子电器产品的有毒有害检测，还可做玩具、学生用品、纺织品、装饰装修材料的有毒有害物质检测及食品接触材料中有害物质的检测。

检测项目主要有：重金属、可迁移物质、塑化剂含量、溶剂残留、甲醛、苯系物、卤代烃、不锈钢成分等检测。

设备主要参数：

电感耦合等离子体发射光谱仪：iCAP6300 波长范围166-847nm，光学分辨率≤0.007nm，精密度RSD≤0.5%

原子吸收光谱仪：iCE3500 波长范围180-900nm，色散率倒数0.5nm/mm，精密度RSD≤0.5%

气相色谱质谱联用仪：Trace 1300GC ISQ 温度范围室温以上3℃-450℃，峰面积重现性＜0.5%，质量范围：2-1100amu，质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

直读光谱仪：ARL3460光栅聚焦长度：1000mm，机刻凹面光栅：1080条/mm，波长覆盖范围：120 nm～850nm，色散率： 1级光谱不低于0.23 nm/mm ；– 2级光谱不低于0.47nm/mm

超高压液相色谱：U3000RS液相色谱系统，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、双控温多柱位柱温箱、DAD检测器，荧光检测器，流量准确度：<0.1%，流量精密度：<0.05%，波长范围：190-800 nm，波长精确度：± 0.1 nm，激发波长：200~880nm 发射波长：265~900选配双PMT功能

离子色谱：Aquion1600流速最大误差<0.1%，流量精密度：<0.1%，检测器分辨率（检测器最小分度值）：0.00238 nS /cm

液相色谱质谱联用仪：Xevo TQD峰面积重现性＜0.5%，流量准确度：<0.1%，流量精密度：<0.05%

服务客户主要有：TCL、惠而浦、美的洗衣机、格力空调、美亚光电、微纳传感、国风塑业、法国必维等。